## Slide 1: AMS飞行时间探测器的粒子速度非线性重建方法研究
——零磁场垂直入射线性重建

## Slide 2: 目录
AMS飞行时间探测器简介
该阶段研究中使用的参数
研究方法
结果

## Slide 3: AMS飞行时间探测器简介
图1：AMS-02探测器原理图[1]
AMS-02 TOF系统由四层EJ-200闪烁体探测器组成[1]
上层为UTOF（编号0、1），下层为LTOF（编号2、3） [1]
每层闪烁体探测器厚度约1cm [1]
UTOF与LTOF间距约120cm [1]
EJ-200基底：聚甲苯乙烯 (Polyvinyltoluene)[2]
[1] V. Bindi, G.M. Chen, H.S. Chen, et al. Calibration and performance of the AMS-02 time of flight detector in space. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 743: 22-29, 2014. DOI: https://doi.org/10.1016/j.nima.2014.01.002.
[2] ELJEN TECHNOLOGY. GENERAL PURPOSE EJ-200, EJ-204, EJ-208, EJ-212[EB/OL]. [2025-01-16]. https://eljentechnology.com/products/plastic-scintillators/ej-200-ej-204-ej-208-ej-212.

## Slide 4: 该阶段研究中使用的部分参数
探测器材料指定为聚苯乙烯 (polystyrene)*，数据来源于[3][4]
探测器位置：-65cm, -63cm, 63cm, 65cm（假定为无穷大平面）
探测器厚度：1cm，时间分辨率：0.1ns
入射粒子指定为6Li，数据来源于[5][6]以及CERN ROOT（下称ROOT）
*：聚苯乙烯[(C6H5CHCH2)n]与聚甲苯乙烯[(2-CH3C6H4CHCH2)n]在元素比、密度等方面比较接近，而聚甲苯乙烯的部分数据暂未查明，故本阶段使用聚苯乙烯先行研究
[3] Particle Data Group. Atomic and nuclear properties of polystyrene[EB/OL]. [2025-01-16]. https://pdg.lbl.gov/2024/AtomicNuclearProperties/HTML/polystyrene.html.
[4] Sternheimer, R. M., Seltzer, S. M., Berger, M. J.. Density effect for the ionization loss of charged particles in various substances. Phys. Rev. B, 26: 6067--6076, 1982. DOI: 10.1103/PhysRevB.26.6067.
[5] Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights. Atomic Weight of Lithium[EB/OL]. [2025-01-16]. https://ciaaw.org/lithium.htm.
[6] The Bureau International des Poids et Mesures. The International System of Units (SI)[EB/OL]. [2025-01-16]. https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf.

## Slide 5: 该阶段研究中使用的部分参数
AMS中磁场在此阶段被假设为了0
粒子的速度方向被指定为了z方向（垂直入射）
粒子击中位置的误差为0
能量损失模型仅使用Bethe方程
研究采用的自然单位制

## Slide 6: 研究方法
上述参数下，粒子轨迹如图2
下将按照
传播
测量
重建
介绍本阶段的研究方法
图2：粒子轨迹示意图

## Slide 7: 研究方法@传播
此阶段考虑Bethe方程描述的能量损失，Bethe方程如下[7]
其中，系数为常数，满足[7]
通过引入了在高能条件下对的少量依赖[7]
为密度效应修正。
[7] Navas, S., others. Review of particle physics. Phys. Rev. D, 110(3): 030001, 2024. DOI: 10.1103/PhysRevD.110.030001.

## Slide 8: 研究方法@传播
在极高能量下，有[7]
其中，。
使用参数化，密度效应修正如下[7]
[7] Navas, S., others. Review of particle physics. Phys. Rev. D, 110(3): 030001, 2024. DOI: 10.1103/PhysRevD.110.030001.

## Slide 9: 研究方法@传播
令式在高能情况下与式极限相等，得
其他参数（，，，和）的详细计算方法参见[8]。
*：本阶段研究暂未引入能量损失波动
[8] Sternheimer, R. M., Seltzer, S. M., Berger, M. J.. Density effect for the ionization loss of charged particles in various substances. Phys. Rev. B, 26: 6067--6076, 1982. DOI: 10.1103/PhysRevB.26.6067.
对于部分材料， 已有文献[4]给出了参数，本阶段研究中使用的材料（聚苯乙烯）参数即通过文献获取。
则能量损失可通过式计算*

## Slide 10: 研究方法@传播
随之，由损失后的粒子能量，得到动量*
其下标和分别代表能量损失前后，代表静质量。
从而得到速度
其中为相对论质量。
*：本阶段研究暂未引入例如多次散射等造成的粒子运动方向变化

## Slide 11: 研究方法@传播
显然，本研究中粒子传播路程*
其中为编号的探测器位置。
故有粒子通过探测器时的时间
下标指real，即未引入探测器探测分辨率的时间。
*：由于使用自然单位制，此处需要进行单位制转换。下需单位制转换时不再提示。

## Slide 12: 研究方法@测量
本阶段的测量部分极容易实现。只需以为均值，时间分辨率为标准差，取高斯随机数即可。
下标指measure，即探测器测量得到的时间。

## Slide 13: 研究方法@重建
本阶段研究中使用线性重建方法，即不考虑能量衰减的因素，简单的认为时间与传播路程为线性关系（速度恒定）。
其中表示ROOT需要拟合的参数。
以为横坐标，纵坐标，拟合得到* 。
*： 满足高斯分布， 不满足。
ROOT包含拟合功能，此处仅需指定拟合方程为正比例函数（式）即可。

## Slide 14: 结果
1. 计算中发现，Bethe方程可能在内并不完全适用于6Li
图3：能损/动能与关系
图3使用EJ-200数据进行模拟（但材料使用的是聚苯乙烯）
显然，在较低的情况下，能损（蓝色实线）甚至大于粒子动能（红色实线）
由于[7]指出Bethe方程在的误差可以接受，因此以作为限制区域，蓝色实线的最左端为=0.1，最右端为=1000
[7] Navas, S., others. Review of particle physics. Phys. Rev. D, 110(3): 030001, 2024. DOI: 10.1103/PhysRevD.110.030001.

## Slide 15: 结果
2. 能量损失对粒子通过探测器时的时间的影响（）
图4：有无能损的时间差与传播路程关系
图4为在无能损时与有能损之间的差值，为粒子传播路程

## Slide 16: 结果
2. 能量损失对粒子通过探测器时的时间的影响（）
图4-1：TOF-1附近时间差与路程关系
图4-1为图4的一部分，在TOF-1（编号为1的TOF探测器）附近的放大
可以注意到在此处图像的斜率增加，即通过TOF-1导致了能量损失，速度减小

## Slide 17: 结果
2. 能量损失对粒子通过探测器时的时间的影响（）
图4-2：TOF-2附近时间差与路程关系
图4-2也为图4的一部分，在TOF-2（编号为1的TOF探测器）附近的放大
同样是通过探测器的能损导致了速度减小

## Slide 18: 结果
3. 探测与拟合（重建） （）
图5：实际与重建时间与传播路程关系
图5黑色三角表示粒子实际通过探测器的时间，红色圆点代表探测器测量到的时间，绿色实线为对探测数据进行拟合得到的直线

## Slide 19: 结果
4. 重建后的分布（）
图6：的分布
图6为真实的粒子与重建的粒子差值的分布，中央的黑色竖线是将时间分辨率设置为0，得到的
可见均值并不在0处，猜想为由重建方法（线性重建）不足：
实际上速度有衰减，但该重建方法仍然认为速度不变

## Slide 20: 结果
5. 分别为0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9时的
图7：与的关系
图7可见，当增大时，线性重建方法的误差逐步减小，这是可预见的：
较小时的能量损失很大，导致重建的速度与真实速度的差异较大

## Slide 21
谢谢
——吴函迅 2025.1.18

## Slide 22
6Li